## Slide 1: Right point rule
function sum = rightrule(func, x0, x1, N)
xrange = linspace(x0,x1,N+1);
h = (x1-x0)/N;
sum = 0;
for i = 1:N
y = func(xrange(i+1));
sum = sum + y * h;
end
end

## Slide 2: Left point rule
function sum = leftrule(func, x0, x1, N)
xrange = linspace(x0,x1,N+1);
h = (x1-x0)/N;
sum = 0;
for i = 1:N
y = func(xrange(i));
sum = sum + y * h;
end
end

## Slide 3: Midpoint rule
function sum = midrule(func, x0, x1, N)
xrange = linspace(x0,x1,N+1);
h = (x1-x0)/N;
sum = 0;
for i = 1:N
xmid = (xrange(i)+xrange(i+1)) / 2;
y = func(xmid);
sum = sum + y * h;
end
end

## Slide 4: Trapezoid rule
function sum = traprule(func, x0, x1, N)
xrange = linspace(x0,x1,N+1);
h = (x1-x0)/N;
sum = 0;
for i = 1:N
y = (func(xrange(i+1)) + func(xrange(i)))/2
sum = sum + y * h;
end
end

## Slide 5: Runscript
% Set up parameters
x0 = 0;
x1 = 3;
Nrange = [5 10 20 40 80 160 320 640 1280];
% Exact solution
I = integral(@myfunc, x0, x1);
counter = 1;
for N = Nrange
IR(counter) = rightrule(@myfunc, x0, x1, N);
IL(counter) = leftrule(@myfunc, x0, x1, N);
IM(counter) = midrule(@myfunc, x0, x1, N);
IT(counter) = traprule(@myfunc, x0, x1, N);
counter = counter + 1;
end
errR = abs(IR-I); errL = abs(IL-I); errM = abs(IM-I); errT = abs(IT-I);
loglog(Nrange, errR, Nrange, errL, Nrange, errM, Nrange, errT)